Безударные технологии  удачная альтернатива традиционным методам.

Практика строительства и эксплуатации зданий и инженерно-технических сооружений показывает, что проведение строительных работ в условиях плотной городской застройки и сложных инженерно-геологических условиях и сооружения смеженных с ним площадей дополнительными нагрузками приводят к опасным последствиям, степень развития которых, безусловно зависит от инженерно-геологических свойств грунтов, конструктивных особенностей и чувствительности зданий и сооружений, их физического износа, способов производства строительно-монтажных работ, типов существующих и возводимых фундаментов и др.

В строительной практике в условиях реконструкции действующих предприятий, а так же при возведении жилых зданий в густонаселенных районах города широко применяются свайные фундаменты. Однако в большинстве случаев методом погружения свай в грунт выбирается ударный или вибрационный способ. В результате возникающих колебаний, динамических нагрузок и выпора грунта с одновременным развитием неравномерных осадок фундаментов в надземных конструкциях  близко расположенных  зданий обычно обнаруживаются повреждения. Кроме того сопровождающий забивку шумовой эффект и загрязнение окружающей среды не редко превышает допустимый уровень, установленный государственными стандартами.  Озвученные выше недостатки легко исключаются при применении безударных технологий  погружения свай и шпунта.

Термин «безударные технологии» определяет технологии, построенные на использовании специальных мобильных установок, работающих в режимах квазистатического вдавливания сборных бетонных, железобетонных, деревянных и стальных конструкций и поскольку нет никаких ограничений  данные технологии  могут применяться практически везде (новое строительство,  реконструкция и усиление существующих сооружений, при строительстве вблизи сооружений, действующих коллекторов и других подземных сооружений, вблизи нефтегазопроводов и пр.)

Метод вдавливания.

Вдавливание – один из наиболее щадящих способов погружения свай с минимальными размерами зоны расструктуривания грунтов (порядка 3-х диаметров сваи) и минимальными показателями взаимного влияния. В отличие от способа забивки он практически не оказывает динамического воздействия на массив грунта, исключая неравномерные осадки, трещины и разрушения. Данный метод позволяет в несколько раз уменьшить напряжение в материале свай, что позволяет отказаться от дорогостоящего продольного армирования (особенно её головной части), значительно снизить объем разрушения стволов сваи и срубки голов, надежно контролировать несущую способность каждой сваи. Вдавливание свай может осуществляться в тех же грунтовых условиях, что и погружение ударным, вибрационным или другими способами. По данным экспериментальных исследований ВНИИГС несущая способность свай погруженных вдавливанием на 10-15% выше несущей способности свай, погруженных в те же грунты ударным способом. Доказано также, что вдавливание наименее энергоемкий процесс по сравнению с забивкой и вибропогружением. В 1988 г. во ВНИИГСе экспериментально определено, что энергоемкость погружения сваи длиной 12 м. сечением 35х35 в глинистые грунты составляет: 19000 кДж при вдавливании, 29000 кДж при забивке механическим молотом массой 4 т., 60600 кДж при забивке дизель молотом С-1047, 67000 кДж при вибропогружении ВП-1.   Гораздо эффективнее применять способ вдавливания,  поскольку   стоимость фундаментов с применением вдавливания сборных железобетонных свай до двух раз ниже по сравнению с монолитными, устраиваемыми на месте. Бесшумность технологии позволяет организовывать работы по устройству фундаментов в густонаселенных районах в две, три смены. Однако, при всей привлекательности метода вдавливания до последнего времени у оборудования для его реализации имелись серьезные недостатки. Прежде всего следует отметить низкую производительность, обусловленную большим количеством вспомогательных операций. И только сегодня можно с гордостью сказать что российским инженерам удалось решить весь комплекс описанных выше задач. Результатом этой работы является сваевдавливающая установка для погружения свай и шпунта СВУ-В-6.

Сваевдавливающая установка для погружения свай и шпунта СВУ-В-6.

Сваевдавливающая установка СВУ-В-6 предназначена для погружения свай, шпунта и других подобных им элементов вдавливающими усилиями в грунты I-II категории в условиях, где недопустимы динамические и шумовые воздействия на окружающую среду (вблизи существующих зданий и сооружений, в оползневых зонах и т.д.). Несущая способность свай погруженных с применением данной установки на 10% выше, чем у забитых свай.

Установка СВУ-В-6 является автономным полноповоротным агрегатом, выполняющим все технологические операции по погружению: подтаскивание, подъём и установка сваи на точку погружения, вдавливание сваи и перемещение на следующую точку вдавливания. Использование опорной плиты позволяет равномерно распределить нагрузку от веса установки на ходовую часть крана, а также значительно уменьшить удельное давление на дно котлована. При необходимости получения усилия вдавливания до 400 кН использование установки СВУ возможно без опорной плиты и пригрузов. Первичный монтаж навесного сваевдавливающего оборудования на базовую машину выполняется в течение 12 рабочих дней, включая комплекс заводских испытаний и обучение персонала Заказчика работе на установке. По результатам статических испытаний свай (более 100), выполненных в различных грунтовых условиях при конечных усилиях вдавливания от 400 до 800 кН несущая способность сваи составляет от 400 до 1200 кН. Все детали и комплектующие изделия высокого качества производства России, что упрощает процесс эксплуатации и последующего ремонта. Базовой машиной выбран хорошо зарекомендовавший себя РДК-250 немецкого производства. На сегодняшний день ведется конструкторская работа по доработке вновь вышедшей продукции Челябинского Механического Завода – ДЭК 401. Применение оборудования СВУ-В-6 гарантирует уменьшение загрязнения окружающей среды, улучшение условий труда рабочих, экономию материалов на изготовление свай, осуществление контроля несущей способности каждой сваи в процессе погружения, погружение сваи в грунты, обладающие амортизационными свойствами.

В настоящее время установки СВУ-В-6 успешно эксплуатируются в Москве, Саратове, Астрахани, Перми, Казани, Калининграде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ярославле, Ижевске, Челябинске, Сургуте и других городах России и странах  ближнего зарубежья.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ СВУ-В-6

- СВУ-В-6 полностью автономна, способна работать на отдаленных площадках без вспомогательных машин и механизмов (автокранов, бульдозеров и т.п.), без источников электроэнергии. Установка способна разгружать сваи и подтаскивать их в монтажную зону.

- СВУ-В-6 самостоятельно погружается на транспортные средства и разгружается с них.

-  СВУ-В-6 погружает сваи практически вплотную с существующими стенами (расстояние от оси сваи до стены существующего здания составляет 370 мм.).

- Возможность погружения элементов под углом до 20 градусов, в том числе от себя и под себя.

- Возможность работы и перемещения на неровных площадках, с плохим покрытием, давление на основание под опорами установки не превышает 10 т/кв.м.

- СВУ-В-6 работает в режиме исключающем любые динамические, вибрационные и импульсные воздействия на окружающую среду.

- СВУ-В-6 имеет возможность погружать головы свай ниже поверхности грунта.

- Использование в СВУ-В-6 канатно-блочной системы позволяет непрерывно погружать и одновременно контролировать процесс погружения каждой сваи.

- При работе в центре города с повышенными требованиями к уровню шума и вибрации СВУ-В-6 не имеет каких-либо ограничений и выполняет работы без использования дополнительных подмостей и плит.

- Метод работы не огнеопасен. Следовательно, СВУ-В-6 можно использовать в местах с ограниченным допуском по пожаровзрывобезопасности (на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях и хранилищах).

- Статические испытания свай выполняются в полном соответствии с ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями», с той лишь разницей, что вместо площадки с пригрузами или упорной балки с анкерными сваями, используется сваевдавливающая установка СВУ.

ЗАТРАТЫ НА ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ УСТАНОВКОЙ СВУ-В-6

| № | Затраты труда | Наименование затрат | Единица измерения | На 500 свай | На одну сваю L=10 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | По перебазировке* | чел-ч. | 30 | 0,06 |
| 2. |  | По монтажу | чел-ч. | 15 | 0,03 |
| 3. |  | По демонтажу | чел-ч. | 15 | 0,03 |
| 4. |  | По погружению | чел-ч. | 510 | 1,02 |
| 5. |  | Суммарные затраты | чел-ч. | 570 | 1,14 |
| 6. | Работа механизмов | Автокран г/п 100 кН** | маш-ч. | 28 | 0,06 |
| 7. |  | Вдавливающая установка*** | маш-ч. | 170 | 0,34 |
| 8. |  | Трал г/п 600 кН | маш-ч. | 10 | 0,02 |
| 9. |  | Площадка длинномер до 12 м | маш-ч. | 20 | 0,04 |
| 10. |  | Суммарные затраты | маш-ч. | 228 | 0,46 |
| 11. |  | Расход топлива (ДТ)**** | л. | 1700 | 3,4 |

Примечания: *- при погружении 500 и более свай на одном объекте и перебазировке установки на расстояние до 50 км. **- автокран необходим на время погрузки разгрузки монтажа и демонтажа установки. ***- базовая машина РДК-250-2. ****- при автономной работе от дизель генератора базовой машины РДК-250-2.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ СВАЕВДАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ СВУ.

1.  Наибольшее усилие  вдавливания, кН                                                  900

2.Скоростьвдавливания, м/мин                                    0,5 - 2,5

3.  Тип механизма вдавливания -                                                        полиспастный

4.  Количество  гидронасосов     НШ100А3 , шт.                                              1

5.  Рабочее (номинальное)  давление  масла, кг/см2 (МПа)                120   (12)

6.  Объем масляного  бака,  л                                                                             420

7.  Количество  электродвигателей (гидростанция),  шт.                                 1

8.  Мощность электродвигателя (гидростанция), кВт                             18,5-22

9.  Потребляемая мощность установки, кВт                                                 50

10. Напряжение в сети, В                                                                                  380

11. Размеры погружаемых  элементов

длина (цельных элементов), м                                                       14

составные                                                                         неограниченно

сечение:

- квадратное,  см                                                                 мах  35х35

- круглое, см                                                                         мах   35

- шпунт                                                                                    любой

12. Габаритные размеры,  м

а) в рабочем положении

- длина                                                                                    8,6 - 9,6

- ширина                                                                                 5,2 - 7,5

- высота  							         20

б) в транспортном положении:

- длина                                                                                   15,1 (8,6)

- ширина                                                                                  3,3

- высота                                                                                    3,7

13. Масса, кг.

- установки в рабочем положении                                      около 110000

- в том числе навесного оборудования с грузами                         63000

- транспортный вес установки                                                            59000

14. Удельное давление установки на дно котлована, кг/см2                    до 0,7

15. Производительность установки, свай/смену

- цельных  длиной до 14м (не менее)                                     до 40

- составных (один сварной стык)                                               до 20

16.Продолжительность монтажа установки на стройплощадке, час               4-5

17. Обслуживающий  состав  чел                                                                            3

18. Требования к перевозке установки аналогичны требованиям перевозки      крана РДК-250 с основанием стрелы на трале грузоподъемностью 60 т.

19. При пожелании Заказчика комплекс дополнительно оснащается буром Д=250 мм. и виброголовкой для прохождения наиболее сложных участков.

Операции, связанные с самопередвижением осуществляется следующим образом:

- Находясь в исходной позиции происходит подъем установки аутригерами 7, 8 до полного отрыва от грунта.

- Включение заднего или переднего хода и выдвижение опорной плиты 10.

- Опускание установки аутригерами до грунта и включение гусеничного хода, наезд на плиту.

- Занятие исходной рабочей позиции.

Дополнительные возможности открывающиеся при использовании

СВУ-В-6.

Все известные конструкции свай и шпунта, погружаемые в грунт различными молотами или вибропогружателями, могут быть успешно вдавлены установкой СВУ-В-6. Кроме этого существуют специальные конструкции свай, наиболее эффективные и надёжные, применение которых возможно только методом вдавливания:

- сваи без поперечного армирования, разработанные в 1960 годах и не применявшихся все это время из-за высокого процента разрушения стволов при забивке. Метод вдавливания дал вторую жизнь этим чрезвычайно экономичным конструкциям свай;

- сваи пирамидальные с небольшим (до 4%) продольным уклоном граней в ряде грунтовых условий обладают повышенной по сравнению с призматическими несущей способностью за счет возникающего распора;

- сваи с переменным по длине сечением особенно эффективны в грунтовых условиях второго типа по просадочности, а также в составе больших групп;

- сборные железобетонные составные сваи с безметальным стыком значительно экономичнее традиционных;

- комбинированные сваи с телескопическим строением ствола позволяют получать несущую способность в два-три раза более усилия вдавливания за счет их устройства по методу «top-down».

С применением сваевдавливающего оборудования СВУ-В-6 уйдут в прошлое проблемы связанные с производством работ в условиях исторической застройки городов, особенно в сложных грунтовых условиях и уже в ближайшем будущем строительные объекты станут бесшумными, без ущерба в производительности и технологичности, а внедрение новых технологий сделает проведение работ конкурентоспособными по срокам, качеству и стоимости.

Фомичев А.В. руководитель строительного департамента ООО ТД «БашКранСервис»

+79193403407 +7(351)2626266