Приложение. Информация о производственных и технологических возможностях АО«ИЭМЗ «Купол».

| Технологические возможности предприятия по выпуску продукции или осуществлению технологических операций | Параметры продукции (техпроцесса), (технические параметры изделия (техпроцесса), габариты, вес, точность, обрабатываемые материалы и т.д.) |
| --- | --- |
| Изготовление продукции из листового проката методом холодной штамповки | Максимальные габариты деталей 600х600 мм, толщина исходного материала – от 0,01 до 4 мм, материалы: сталь любых марок, алюминиевые сплавы, латуни, бронзы. Изделия: шайбы, лепестки и наконечники контактные, кронштейны, шасси, панели, поддоны, диски, |
| Обработка листовых деталей с большим количеством внутренних элементов различной конфигурации на листообрабатывающем центре с ЧПУ | Листовые материалы марок Амг, Амц, Д16, К270В, К350В и др. толщиной до 5 мм. Максимальный размер обрабатываемой заготовки 1200х2000 мм, точность позиционирования координат +0,1 мм. |
| Автоматные | Детали вращения с большой программой запуска, диаметр обработки – до 40 мм |
| Пружинные | Пружины сжатия, растяжения, кручения. Холодная навивка – диаметр до 6 мм, горячая навивка – диаметр до 15 мм |
| Высадочные и резьбонакатные (крепеж) | Винты М2 – М6, L= 4 – 30 мм, гайки М2 – М5 |
| Проектирование и изготовление оснастки для переработки пластмасс | Литьевые формы, съемные пресс-формы, заливочные формы |
| Литье под давлением термопластичных материалов | Максимальный размер детали 500х500х200, максимальный вес детали 800 грамм |
| Трансферное и компрессионное прессование резиновых смесей реактопластичных и термопластичных материалов | Максимальный размер детали в плане 300х300, максимальный вес детали 500 грамм |
| Изготовление на имеющейся оснастке пластмассовых и резиновых деталей | Резиновые уплотнения, уплотнительные манжеты, пластмассовая тара и т. Д. |
| Токарные и токарные с ЧПУ | L – до 1000 мм, диаметр – до 400 мм, точность – до 7 квалитета |
| Зубофрезерные, зубострогальные, зубодолбежные, зубошлифовальные | Колеса цилиндрические, прямозубые и косозубые, внутреннего и внешнего зацепления; конические прямозубые диаметром делительной окружности от 5 до 250 мм, модуль от 0,5 до 8 мм, степень точности 6-8. |
| Бесцентровая шлифовка | Диаметр до 25 мм |
| Резьбонакатка | Диаметр накатки 3-80 мм |
| Фрезерные и фрезерные с ЧПУ | Максимальные габариты деталей 500х400х300 мм, точность – до 8 квалитета |
| Обработка на обрабатывающих центрах | Максимальные габариты деталей 3500х2500х1250 мм, точность – до 8 квалитета |
| Шлифовка: - плоская - круглая | Максимальные размеры 200х500х200 мм, диаметр – до 200 мм, Ra 0,8-1,6, L 500 мм |
| Координатная расточка | Максимальный диаметр растачиваемого отверстия – 100 мм, перемещение стола 260х450 мм |
| Заливка эпоксидными смолами | Малогабаритные изделия диаметр – до 300 мм, высота – до 400 мм |
| Ремонт трансформаторов, дросселей, электромагнитов, электродвигателей | Мощность до 5 квт |
| Пропитка эпоксидными компаундами | Малогабаритные электротехнические изделия диаметр – до 300 мм, высота – до 400 мм |
| Изготовление трансформаторов, трансформаторов тока | Мощность до 5 квт |
| Изготовление деталей на основе эпоксидных смол: изоляторов, переходных колодок и других | Малогабаритные изделия |
| Обработка заготовок на станках типа «обрабатывающий центр» | Сплавы алюминиевые, сталь, габариты заготовок от 200 до 2000 мм, точность обработки – до 7 квалитета, шероховатость Ra1,25 |
| Токарно-винторезные работы | Сплавы алюминиевые, сталь, максимальный диаметр обработки – до 1600 мм, максимальная длина – 3000 мм, точность обработки – до 7 квалитета, шероховатость Ra0,8 |
| Расточные и координатно-расточные работы | Обработка поверхностей корпусов из алюминиевых сплавов, стальных. Габариты – не более 2000х1200, точность обработки – до 7 квалитета, шероховатость поверхности ra0,8 |
| Сверлильные работы на радиально-сверлильных станках | Сверление отверстий в крупногабаритных деталях типа «корпус», диаметр – до 50 мм, точность обработки – до Н11, шероховатость поверхности Ra3,2 |
| Испытание деталей на герметичность, на брызгозащищенность | Крупногабаритные детали до 2000 мм |
| Кругло - и плоскошлифовальные работы | Ферриты, ситаллы, магниты, точность обработки – до 8 квалитета, шероховатость – до Ra0,8 |
| Сверлильные работы | Сверление отверстий до 6 мм, точность обработки – до Н11, шероховатость – до Ra3,2 |
| Слесарно-доводочные работы | Притирка поверхностей до шероховатости Ra1,6. Развертывание отверстий до диаметра 6 мм, шероховатость Ra0,8, точность Н8, нарезание резьб до М10. Припиловка поверхностей, нарезание резьб до М24. Запиловка каналов, притирка, рихтовка, нарезание резьб, сверление и развертывание отверстий, проверка на герметичность, формовка труб |
| Протягивание прямоугольных и круглых окон | Материал – латунь, алюминий, максимальные размеры окон – 50х50 мм, шероховатость поверхности Ra0,8, точность обработки – до Н8 |
| Гибка труб прямоугольного сечения | Латунные и алюминиевые трубы, максимальное сечение – 40х20 мм |
| Гибка труб круглого сечения на гибочном станке | Латунные, стальные, алюминиевые трубы, диаметр 6 – 16 мм |
| Гибка труб малого и капиллярного сечений в приспособлениях | Трубы стальные, медные, диаметр 2 – 6 мм |
| Электровысадка | Детали типа «стержень» с утолщением. Диаметр заготовки 6-20 мм, длина заготовки – до 190 мм |
| Горячая штамповка | Детали с габаритами в плане 100х100 мм |
| Профильное прессование | Диаметр описанной окружности профиля до 60 мм |
| Лазерная резка листового металла |  |
| Металлические покрытия деталей из стали, медных и алюминиевых сплавов: |  |
| Никелирование электрохимическое; | 500х150х50 |
| Никелирование электрохимическое; | 600х200х30 |
| Никелирование химическое; | 150х100х70 |
| Хромирование; | 500х150х50 |
| Меднение в кислом и цианистом электролите; | 450х300х200 |
| Цинкование в цианистом электролите; | 700х250х250 |
| Оловянирование; | 500х100х10 |
| Покрытие сплавом олово-висмут; | 500х100х10 |
| Серебрение; | 200х100х50 |
| Палладирование. | Ø 150х10 |
| Химические покрытия, наносимые |  |
| На алюминий: |  |
| Хим.окс.э; | 800х400х200 |
| Хим.окс; | 200х100х500 |
| На медь и ее сплавы: |  |
| Хим.пас.; | 500х300х100 |
| На углеродистые стали: |  |
| Хим.окс; | 500х300х100 |
| Хим.фос; | 500х300х100 |
| На нержавеющие стали: |  |
| Хим.пас | 500х300х100 |
| Анодизационные покрытия на детали из алюминиевых сплавов: Ан.окс; Ан.окс.н.хр; Ан.Окс.черн; Ан.окс.тв; Ан.окс.хром; Ан.окс.э |
| Функциональные покрытия деталей из алюминия и титана: МО-Ви…; НО-Ви; Н-мср | 800х200х100 |
| Электрополирование деталей из нержавеющей стали | 300х300х100 |
| Окрашивание: |  |
| Эмалями различных марок и цветов; | 1500х1500х1500 |
| Окрашивание порошковыми красками | 1200х1200х700 |
| Лакирование | 500х500х500 |